ПАРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ №:   GS10-DJ/1500

Перед началом каких-либо работ внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.

Уважаемые пользователи!

Благодарим вас за покупку нашей Профессиональной Паровой Установки для Одежды. Просим внимательно ознакомиться с данным руководством

пользователя до начала эксплуатации данной установки.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе с электрическими устройствами всегда следуйте базовым требованиям техники безопасности, включая следующее:

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для оптимального использования всех функций устройства.

- Во избежание перегрузки сети не подключайте к той же розетке или удлинителю другого высоко мощного устройства.

- Используйте устройство только по назначению, указанному в данной инструкции. При использовании устройства не по назначению это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

- Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте устройство или его сетевой шнур в воду.

- Не оставляйте паровую установку без присмотра во включенном состоянии.

- Особое внимание требуется, когда установка используется детьми или возле них.

- Не включайте паровую установку не заполнив при этом бак для воды. Всегда проверяйте уровень воды в баке до и во время эксплуатации устройства.

- Не кладите шланг на землю и не сматывайте его.

- Не касайтесь горячих металлических частей, горячей воды или пара во избежание ожогов.

- Перед продолжительным простоем устройства, необходимо дождаться полного его охлаждения (минимум 30 минут), после чего необходимо слить воду из бака для воды и резервуара для воды.

- Перемещайте устройство взявшись за телескопическую штангу. Не прикладывайте усилий, если колесики застряли.

Перед началом осмотре колесиков, выключите устройство, слейте воду из бака и резервуара.

- Всегда отключайте устройство от источника питания перед заполнением или сливом воды. Будьте осторожны, что бы не расплескать воду вокруг резервуара для воды.

- Отключите устройство от электрической сети в случае если вы не используете устройство или перемещаете его с одного места в другое, а так же перед его очисткой.

- Не оставляйте устройство или какую-либо его часть возле источника открытого огня, кухонной плиты или любого другого нагревательного прибора.

- Не эксплуатируйте устройство с поврежденным сетевым шнуром, вилкой, после сбоя в работе или в случае каких-либо повреждений или после падения.

- Для отключения прибора возьмитесь за сетевую вилку и извлеките ее из настенной розетки. Никогда не тяните за сетевой шнур.

- Никогда не используйте удлинители во избежание перегрева и риска возгорания.

- Запрещается добавлять моющие средства в воду или это станет причиной повреждения устройства. Рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

Примечание:

Во избежание риска поражения электрическим током, отключайте устройство от сети только выключив прибор и до проведения чистки прибора. В случае повреждения сетевого шнура или в случае, если ваша паровая установка не работает и подлежит ремонту, то настоятельно просим вызвать мастера из нашего сервисного центра для оказания вам содействия.

МЕСТА РЕКОМЕНДОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

A. В современных домах ;

B. В швейном ателье или магазине одежды;

C. В VIP комнатах в гостинице.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

GS10-DJ/1500

Масса устройства: 3 кг

Емкость бака для воды: 1.4 л

Паропроизводительность: 45 секунд

Входное напряжение: 220-240В 50/60Гц

Полезная мощность: 1260-1500Вт

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

1.  Паровая насадка

- Наконечник на штанге

2A Отверстия для фиксации вешалки

2B Крючки для одежды

2C Лотковый держатель паровой насадки

- Ручка

- Шланг

4A. Основание для фиксации шланга

- Телескопическая штанга

5A. Основание штанги

- Бак для воды

6A. Штуцер клапана

- Резервуар для воды

- Выключатель питания с подсветкой

- Нагреватель (внутренний)

- Для намотки шнура

- Дренажная пробка

- Щетка для одежды

- Ручка

Рисунок 1

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

- Установите держатель для одежды на верхнюю часть телескопической штанги (А), как показано на Рисунке 2.

- Вставьте низ телескопической штанги в основание, как показано на Рисунке 3.

- Поверните основание штанги по часовой стрелке, пока не затяните соединение.

- Ослабьте скобы на телескопической штанге.

- Вытяните штангу на всю ее длину, после чего затяните скобы, как показано на Рисунке 2.

6.  Соедините шланг с резьбовым основанием накрутив его по часовой стрелке (см. Рисунок 3). Затягивайте только от руки. Не затягивайте слишком сильно.

7.  Повесьте паровую насадку на лотковый держатель для паровой насадки, как показано на Рисунке 4.

ВНИМАНИЕ:

1) Всегда вешайте паровую насадку на держатель, когда не используете установку во избежание ожогов или повреждения поверхностей паром.

2) Телескопическая штанга должна полностью выдвигаться при использовании установки для обеспечения свободного провисания шланга и свободного прохождения по нему пара.

3) Не тяните за шланг слишком сильно, иначе вы можете его повредить, что приведет к выходу пара наружу. Не перемещайте установку потянув за шланг.

СБОРКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

Паровая установка комплектуется одежной щеткой. Для ее фиксации на паровой насадке необходимо:

- Отключите паровую установку и дождитесь, пока из паровой насадки не выйдет весь пар.

- Совместите ножки щетки с отверстиями на паровой насадке. См. Рисунок 5

- Надавите на щетку, пока плотно не установится на насадку.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание ожогов не устанавливайте никаких комплектующих, пока из паровой насадки выходит пар.

РУКОВОДСТВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Отключите сетевой шнур и установите выключатель в положение Выключено.

- Снимите бак для воды, переверните его вверх дном и отвинтите штуцер клапана (см. Рисунок 6). Заполните бак для воды холодной водой, после чего установите штуцер клапана на место. Не наливайте горячую воду. Для увеличения срока службы вашей паровой установки используйте дистиллированную или деминерализованную воду. Установите бак для воды на место и убедитесь, что он плотно установлен. Не эксплуатируйте паровую установку с пустым баком для воды поскольку это может вызвать повреждение установки.

- Вставьте сетевую вилку в соответствующий разъем.

- Поверните выключатель. Убедитесь, что подсветка выключателя загорелась. Пар должен начать выходить из паровой головки примерно через 45 секунд.

- Когда вы закончили работать с паровой установкой установите выключатель в положение Выключено и вытащите сетевую вилку из розетки.

Рисунок 6                                Рисунок 7

ГЛАЖКА ПАРОМ:

- Для пропарки какой-либо одежды ее необходимо повесить на чистые плечики для одежды, после чего, их необходимо закрепить на крючке для одежды.

- Возьмитесь за ручку и расположите паровую насадку напротив нижней части пропариваемой одежды. Пар будет проходить через пропариваемую одежду, тем самым устраняя складки. Медленно перемещайте насадку снизу вверх (см. Рисунок 8). Не допускайте образования заломов и перекручиваний шланга.

- Пройдя паровой насадкой по поверхности одежды снизу вверх разровняйте ткань свободной рукой.

- В случае необходимости повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока все складки на одежде не будут устранены.

- Занавески и элементы драпировки могут пропариваться в висящем положении.

- Для разглаживания тяжелых тканей возможно понадобится их пропарить несколько раз.

- Для устранения тяжело разглаживаемых складок можно воспользоваться Щеткой для одежды. Будьте при этом осторожны, что бы одежда не упала с крючка для одежды.

- Если вы будете прикладывать слишком много усилий к разглаживаемой одежде, то телескопическая штанга может сложиться.

Рисунок 8                                Рисунок 9

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Мы рекомендуем вам проводить ниже указанные операции не реже одного раза в неделю.

1. Поверните выключатель в положение Выключено.

2. Отключите сетевой шнур от источника питания.

3. Позвольте паровой установке остыть в течение минимум 30 минут.

4. Снимите шланг, сложите телескопическую штангу, после чего отставьте их в сторону.

5. Снимите и слейте бак для воды. Ополосните бак для воды свежей водой, после чего слейте ее окончательно.

Установите бак для воды на место на резервуар для воды.

6. Слейте воду из паровой установки сняв дренажную заглушку и слив всю воду.

поддон

7. Промойте установку залив в резервуар для воды и в разъем для подсоединения шланга чистую воду и слив ее через дренажное отверстие.

Установите дренажную заглушку на место.

8. Оберните шланг вокруг телескопической штанги. Установите паровую насадку на лотковый держатель паровой насадки.

9. Установка должна храниться в прохладном сухом месте.

Рисунок 10

УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Общей проблемой для всех паровых установок является отложение накипи, вызванное высоким содержанием минералов в воде сети водоснабжения. Образовавшаяся накипь в патрубках и нагревателе может стать причиной неравномерного выхода пара или полного его отсутствия. В соответствии с качеством воды в разных регионах мы рекомендуем удалять накипь после 1-15 дней использования устройства. Просим следовать рекомендованной ниже процедуре.

Эта процедура может использоваться для удаления минеральных отложений (накипи). Если у вас нет возможности использовать деминерализованную или дистиллированную воду, то мы рекомендуем проводить данные операции раз в месяц.

1. Выключите установку и отключите сетевой шнур от источника питания.

2. Снимите шланг и телескопическую штангу с устройства.

3. Слейте воду из резервуара для воды, а так же из бака для воды.

4. Подготовьте раствор из 50% уксуса и 50% воды. В большинстве случаев 2 (двух) стаканов такого раствора достаточно.

5. Медленно залейте водно-уксусный раствор в устройство через отверстие для шланга.

6. Если водно-уксусный раствор станет виден во входном отверстии резервуара для воды, то продолжите заливать раствор в отверстие для шланга, пока резервуар не заполнится примерно на половину.

7. Оставьте раствор в установке примерно на 40 минут.

8. Слейте раствор из резервуара для воды вывинтив дренажную заглушку в раковину или туалет.

9. Слейте раствор из разъема для шланга перевернув установку над раковиной или туалетом.

10. Залейте чистую воду в разъем для шланга и во впускное отверстие резервуара для воды, после чего слейте ее через дренажное отверстие. Повторите процедуру промывания установки до тех пор, пока не пропадет запах уксуса.

11. Соберите установку и используйте ее в нормальном режиме.

Если по окончанию этой процедуры устройство не начало работать нормально, то его необходимо отнести в сервисный центр.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Из установки не выходит пар. Две индикаторные лампы не горят | Паровая установка не включена в сеть. | Вставьте сетевую вилку в соответствующий разъем. |
|  | Сработал автомат/прерыватель замыкания на землю или перегорел плавкий предохранитель. | Проверьте электрическую розетку. Если вам требуется в этом помощь, то обратитесь к квалифицированному электрику. |
| Из установки не выходит пар. Две индикаторные лампы горят. | Сильные образования накипи внутри устройства. | Следуйте рекомендациям раздела по удалению минеральных отложений |
|  | Бак для воды пустой. | Заполните бак для воды. |
| Чрезмерное бульканье в шланге и паровой установке. | В шланге скопился конденсат. | Некоторые булькающие шумы являются нормальными для работающей паровой установки. Для устранения чрезмерного бульканья поднимите шланг вертикально вверх, позволив скопившемуся конденсату стечь обратно в резервуар для воды. |
| Пар поступает толчками. | Сильные образования накипи внутри устройства. | Нормальным является прекращение парования на несколько секунд. Если пар отсутствует более длительный период времени, то выполните операции, описанные в разделе удаления минеральных отложений. |

# Text boxes

Рисунок 2

Рисунок 4

Рисунок 3

Рисунок 5